## PID温度控制器- 3200（32E）

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：CAL

PID温度控制器- 3200（32E）

小型1/32nd DIN 自动 PID温度控制器- 3200（32E）

型号3200是在1992推出的世界第一个1/32nd DIN (24mm x 48mm) 温度控制器。该型号至今仍然全面投产。为最新1/32nd DIN控制器，go to the 3300使用同样的目录菜单, 但有通信和最新的审美设计。3200主要特点如下:
超紧凑尺寸： 24mm x 48mm
自动调谐PID更加容易设置
双输出： 2A 继电器plus SSR驱动器
IP65/NEMA 4X密封面板
4位高亮度LED灯在 °C或 ° F中的1 °或0.1 °
正面控制按钮
5种报警模式
9种热电偶,RTD/PT100输入
易于安装的可拆卸后螺钉接线端子

| 技术参数 |
| --- |
| 电源电压 | 100 -240V 交流 50 -60Hz |
|  | 12V或24V 交流/直流范围 |
| 功耗 | 3VA |
| 控制温度范围 | - 200 °C 至 + 2000 °C |
| （取决于传感器） | -273 至 + 3500 °F |
| 前座圈密封 | IP65 |
| 开关容量 |  |
| 继电器输出 | 2A/250V 交流（电阻性） |
| SSR 驱动器 | 电源 10mA（5V 直流时） |
| 传感器类型 |  |
| 热电偶 | B、E、J、K、L、N、R、S、T |
| RTD | pt100 |
| 线性过程输入 | -10 至 50mV |
| 温度系数 | 150ppm/C SM |
| 参考条件 | 22°C± 2°C，在 15min 稳定时间之后， 额定电压下 |
| 校准准确度 | ±0.25%/± 1C |
| 安全标准 | EN61010 |
| 防护 | NEMA 4X，IP66 |
| 安装类别 | II 类和 III 类 |
| 污染 | II 级 |
| EMC 辐射 | EN50081- 1 |
| EMC 抗扰性 | EN50082 – 1 |
| 重量 | 100g |