## TRXII多功能过程信号校验仪

所属分类：信号校验仪 | 所属品牌：GE

TRX II多功能过程信号校验仪

TRX II自备电池供电，不仅可以模拟输出和测量热电阻，热电偶和电阻 信号，还可模拟输出和测量毫安、毫伏、伏和频率

坚固的设计，还包括一个抗震仪表外壳，其紧固在包装盒上，既方便又安全。专用的数字键盘和功能键盘分布在带有双显示及背景光线（IS型无）的大显示器周围，模拟输出及测量的连接端子分开设置，一个24V（IS型为12伏）输出可用来作为回路电源。TRX II IS型的证书为CENELEC标准。因为通过RS232接口或PCMCIA卡数据可以转存，TRX II工业过程校验仪可以改善数据质量及缩短校验时间.

· 模拟输出和测量热电阻及热电偶信号

· 模拟输出和测量毫伏，伏，毫安，电阻和频率

· 多功能，精度高，可接外部压力模块，具备文

档功能

· 压力测量范围：-100 kPa ~ 70 MPa

· 双显示：测量及模拟输出

· 对现场校验可存储数据

· 可通过RS232或PCMCIA卡转存数据

· IS（本质安全型）可选

型号：TRX II  /  TRX II-IS

| 基本技术指标： |
| --- |
|  | 输入 量程 精度（一年内） 分辨率 注释 mV 0 ~ 100mV 100 ~600mV 0.02%+0.01% 0.025%+0.005% 0.001 0.01 输入电阻>20MΩ V 0 ~ 6V 6 ~ 60V 0.025%+0.005% 0.05%+0.005% 0.0001 0.001 输入电阻>1MΩ mA 0 ~ 52mA 0.01%+0.01% 0.001 输入电阻2.5Ω 欧姆 0 ~ 400Ω 400 ~ 2000Ω 0.005%+0.02% 0.02%+0.015% 0.01 0.1 在0.9mA激励电流时 在0.9mA激励电流时 频率 0 ~ 655Hz 655 ~1310Hz 1310~20000Hz 0.006% 0.1Hz 1Hz 0.01 0.1 1 输入电阻>300kΩ 输入电阻>300kΩ 输入电阻>300kΩ 次/分 0 ~ 6×105 1c/min 1 输入电阻>300kΩ 次/时 0 ~ 107-1 1c/hour 1 输入电阻>300kΩ 总计数 0 ~108-1 无限制 1 输入电阻>300kΩ |
|  | 输入 量程 精度（一年内） 分辨率 注释 mV -10 ~ 100mV 0.01%+0.005% 0.001 输出电阻<0.2Ω V 0 ~ 12V 0.01%+0.005% 0.0001 输出电阻<0.2Ω mA 0 ~ 24mA (IS为21mA) 0.01%+0.02% 0.001 最大电阻900Ω (IS为600Ω) 欧姆 0 ~ 400Ω 0 ~ 2000Ω 0.005%+0.02% 0.02%+0.015% 0.01 0.1 在1mA激励电流时 在1mA激励电流时 脉冲 0 ~108-1 无限制 1 最大0-24V/34mA* 频率 0 ~ 100Hz 0 ~ 20000Hz 0.01Hz±1LSD 1Hz 0.001 1 最大0-24V/34mA* 最大0-24V/34mA* 脉冲/分 0 ~ 6000 1p/min 1 最大0-24V/34mA* 脉冲/时 0 ~ 99999 36p/hour 1 最大0-24V/34mA* |
|  | 输入 量程 精度（一年内） 分辨率 测量 模拟信号 Pt1000 ① -200/400℃ 0.2℃ 0.2℃ 0.1℃ Pt500 ① -200/850℃ 0.4℃ 0.4℃ 0.1℃ Pt 200 ① -200/850℃ 0.6℃ 0.6℃ 0.1℃ Pt100 ① -200/850℃ 0.25℃ 0.25℃ 0.03℃ Pt50 ① -200/850℃ 0.5℃ 0.5℃ 0.06℃ D-100 ② -200/630℃ 0.25℃ 0.25℃ 0.03℃ Ni100 ③ -60/250℃ 0.2℃ 0.2℃ 0.1℃ Ni120 ④ -60/250℃ 0.2℃ 0.2℃ 0.1℃ Cu10 ⑤ -200/260℃ 2.0℃ 2.0℃ 0.3℃ |
|  | 热电偶 量程 精度（一年内） 分辨率 测量 模拟信号 J ① -210 – 1200℃ 0.5℃ 0.3℃ 0.1℃ L ② -200 – 900℃ 0.3℃ 0.2℃ 0.1℃ K ① -250 – 1370℃ 0.6℃ 0.3℃ 0.1℃ T ① -250 – 400℃ 0.3℃ 0.2℃ 0.1℃ U ② -200 – 600℃ 0.3℃ 0.2℃ 0.1℃ B ① 250 – 1820℃ 1.0℃ 0.6℃ 0.1℃ R ① -50 – 1768℃ 1.0℃ 0.6℃ 0.1℃ S ① -50 – 1768℃ 1.4℃ 0.7℃ 0.1℃ E ① -250 – 1000℃ 0.4℃ 0.2℃ 0.1℃ N ① -250 – 1300℃ 0.6℃ 0.3℃ 0.1℃ C ① 0 – 2320℃ 1.0℃ 0.5℃ 0.1℃ D ① 0 – 2495℃ 1.0℃ 0.5℃ 0.1℃ |