## M334 4-20毫安回路校准仪

所属分类：其它校验仪 | 所属品牌：Meriam

M334 4-20毫安回路校准仪面

Meriam M334技术先进，高度可靠，结构牢固，便于使用毫安校准仪。其有完成4-20mA回路所需全部检修及校准工作的必要功能。其提供来源及读取毫安功能，以及供电、测量，还有两线变送模拟功能。此外，其能测量直流电压，以排查电源故障。

该M334在功能上与相似校准仪对等，但是有许多额外收益。这些改进包括提高了长期稳定性、准确性、可靠性和耐用性（包括显著延长了电池的使用寿命）。对MeriamM334的综合改进使得它在预期表现和性能上达到或者超过了类似产品的水平

在保持为人熟知，久经考验的可靠性以及类似校验仪容易使用的特点同时，M334也超越了许多高成本校验仪表现水平并满足了当今最苛刻的要求 这就是新的标准！

M334的优势

所有毫安（mA）电流环功能

l         电源0.00到24.00mA（-25.0％到125.0％）

l         电源0.00到52.00mA（-25.0％到300.0％）

l         模拟双线制变送器

l         电源和测量双线制变送器

精度优于0.025％（±½LSD）

l         4.00＆20.00mA EZ-检查的误差在0.005mA以内

大型高对比度图形显示器

l         在所有的照明条件和角度下可见

电压显示功能

l         显示0.00至±99.99 VDC

EZ-拨号按钮

l         以0.01mA为单位便捷调整输出（0.01％）

EZ-检查3-位置滑动开关

l         瞬间输出校准值为4.00或20.00毫安

l         可以调整所有3个位置以方便进行阀门测试

l         结实，坚固不易破损且带有防溅射保护

采用4节标准5号碱性电池

l         正常使用下电池续航时间可达70个小时

l         易进入电池仓

过载保护

l         135 VRMS保护

l         无防止意外错误连接的保险丝保护

小巧，轻便，坚固

l         小尺寸重型橡胶保护外壳

可选择可充电电池

l         一小时快速充电器和四个（4）镍氢电池

l         套件包括一个AC适配器和车载旅行充电适配器

电源/电力及测量双线制发射器 范围和分辨率 0.00到24.00mA全量程或者4mA-20mA的-25%到125% 精确度- 在4 mA及20mA（1）进行EZ检查（复数） 在4.00 ＆20.00毫安处误差小于量程的±0.025％（即±0.005 mA） 0.0到 24.00 mA 24.00毫安时量程的0.05％(±0.01 mA)以内 噪音 读数的±0.005毫安以内 温度影响 ≤±0.005%/°C of FS 回路恒定电压 ≥24 DCV@20.00 mA 回路驱动能力 1200Ω下20毫安持续15标定小时 电池寿命 电源和供电测量模式> 12毫安额定电流下持续30个小时

附加技术规范

| 读数 mA |
| --- |
| 范围 | 0.00到24.00mA全量程或者4mA-20mA的-25%到125% |
| 精确度-在24.01毫安以下超过 24.00 mA | 24.00毫安时量程的0.05％(±0.01 mA)以内 52.00毫安时量程的0.05％(±0.01 mA)以内 |
| 电压负荷 | 在 50 mA时，≤2V |
| 过载/限流保护 | 标称54 mA |
| 电池寿命 | 正常情况下≥125标定小时 |
| 双线发射器模拟 |
| 精确度- | 同电源/电力测量一样 |
| 电压负荷 | 在20 mA时，≤2V |
| 过载/限流保护 | 标称24 mA |
| 回路电压限额 | 2至100 VDC（无反向极性连接保护保险丝） |
| 电池寿命 | 标称值≥125小时 |
| 电压显示 |
| 范围和分辨率 | 从-99.99至99.99 + VDC全部量程（FS） |
| 精确度- | 误差在全部量程的0.05％内 |
| 温度效应 | 全部量程以内不超过100ppm/每摄氏度 |
| 输入阻抗 | ≥2 MΩ |
| 电池寿命 | 标称值≥125小时 |

| 规范 |  |
| --- | --- |
| 运行温度范围 | -20到 60℃(-5到 140℉) |
| 存储温度范围 | -30到 60℃(-22到 140℉) |
| 相对湿度范围 | 10％≤湿度≤90％（0到35摄氏度），非冷凝 10％≤湿度≤70％（35到60摄氏度），非冷凝 |
| 尺寸 | 尺寸为长度 =5.63英寸 宽度= 3.00英寸 高度 =1.60英寸 |
| 重量 | 12.1盎司（包括底部支撑和电池） |
| 电池 | 四个“AA”碱性1.5V（金霸王MN1500或类似的） 可获取选择性120 VAC 50/60赫兹交流电适配器或者镍氢充电电池套装 |
| 其他 | 在常规操作剩余可使用时间为1小时会有低电量提示 在135 电压（额定为30秒）或240电压 （额定为15秒）下过载时，0.413英寸高对比度图形液晶显示器（10.5毫米）高数位 |