## 手持式通讯器

所属分类：其它校验仪 | 所属品牌：meriam

手持式通讯器

型号：MFC5150x本安，HART手操器

l         读取制造商DDs的原生格式，不许转换

l         HART兼容的调制解掉器，可与任何已注册或未注册的HART设备通信，包括HART6和7

l         采用符合人体工程学的手持式设计

l         增强的4.3英寸（对角线长）抗眩光触摸屏，彩色图形显示（无需手写笔）

l         QWERTY全字母键盘按键组态变送器

l         需求菜单和简易的设备制定捷径

l         超过任何手持通讯器两倍的电池容量

l         通过PC连接管理设备信息

l         集成的多语言支持

MFC5150x认证以下危险场所：• Class I, Division I Group IIC（美国/加拿大）

•ATEX Zone 0 Group IIC（欧洲）•I IECex Zone 0 Group IIC（亚洲，南美洲，非洲）
Meriam MFC-5150 HART通讯器采用了Windows系统拥有更快的处理速度和更大的存储容量。另外，没有订阅，并与所有选项在 不增加成本的标准。该器件提供一个快速的1 GHz处理器， 256 MB的RAM和512 MB​​快闪记忆体。它能够支持高达8 GB的SD卡，这使 得它能够存储每一个现有的DD文件。这使通信发生任何注册或未注册的HART设备，确保HART变送器将连接到5150 ，不论品牌或型号。

具有4.3英寸，宽视角触摸屏，具有优异的抗眩光观看，可以在黑暗中，或在明亮的阳光下。使用。所有功能很容易操作类似智能手机QWERTY全键盘和直观的国际图标导航没有触摸屏所需的手写笔。

5150具有情景帮助，可以播放视频，使教学视频可以加载到设备在现场使用。有通过单点触摸实现快速导航，超链接的菜单路径，有受教，设备特定的快捷方 式。传播者，提供一个9400毫安时的充电电池，它提供了超过10个小时的连续使用和超过200个小时的待机模式。该设备具有的“即时接通”功能。延长电 池寿命，并即时上表示， 5150是能够进行充电，而不必通过整个移位。当它需要充电时，坐落提供的摇篮中，其内部集成了USB连接到客户的电脑上。

5150额定IP54防护等级和二次注塑保险杠冲击保护。这是没有必要购买5150售后防护靴。手柄仅8 周长最小的点在那里，操作者的手可以休息。它的 设计是符合人体工程学容易持有和使用。通过附带的充电座充， 5150有USB连接，所以它可以被更新在互联网上，没有申购费，支持多国语言及TAB访问 多个窗格。

Meriam MFC-5150 HART通讯仪特点：
由Meriam工艺技术制造
在他们的原生格式读取厂家DDS
增强4.3英寸防眩光触摸屏
手柄设计符合人体工程学
工作温度： 14到122°F （ -10至50° C ）
480 X 272像素，显示效果
QWERTY全键盘
在需求帮助菜单上
通过PC连接，管理设备信息
支持集成多语言

| 显示 | 类型 颜色 分辨率 背光 | 透射显示防眩光 24位TFT彩色 480 x 272像素 白光LED |
| --- | --- | --- |
| 机身 | 尺寸 重量 | 303 x 142 x 48 mm 约0.95千克含电池 |
| 键盘 | 材料 键 | 模压键盘设计，触感反馈 52QWERTY全字母键盘 |
| 电源 | 可充电电池 | 锂离子电池 |
| 电池寿命 在100％的充电 | 上以100％的背光 关闭 存储，取下电池 | 10小时最低 30天最低 1年最低 |
| 充电器 （AC适配器） | AC适配器 插脚类型 输入电压 输出电压 输出电流 充电保护 | 交流适配器 四大国际插头（US-UK-V，EU-E，AU-A） 100 – 240 VAC 50/60 Hz 15 VDC 1600 mA 是 |
| 充电器(Cradle) | LED指示灯 | 三色LED |
| 环境工作条件 存储 充电 | 环境温度 环境湿度 环境温度含电池 环境温度不带电池 环境湿度含电池 环境湿度不带电池 环境温度 环境湿度 其他 | -10 °C to 50 °C 0％〜95％RH（非冷凝）(0 °C to 50 °C) -20°C到55°C -20 °C 到 60 °C 0％〜95％RH（非冷凝）(0 °C to 50 °C) 0％〜95％RH（非冷凝）(0 °C to 50 °C) 10 °C to 40 °C 0％〜95％RH（非冷凝） 充电只能在非危险区 |
| 防护等级 | 机身 | IP51 |
| 通讯连接 | 组织, | 两个香蕉插头间距3/4英寸 |
| 存储 | 媒介类型 容量 | micro SD卡 4GB最小 |
| USB | 数据速率 类型 | 支持高达921.6 kbps USB B型（插座） |
| 本质安全 | ANSI/ISA (US) CSA (Canada) ATEX (Europe) IECEx (International) | UL913 Ed7 UL60079-0 Ed5 UL60079-11 Ed5 CSA-C22.2 NO. 157-92(R2012) NO. 60079-0:11 NO. 60079-11:11 EN60070-0:2012 EN60079-11:2012 EN60079-26:2007 IEC60079-0:2011 Ed6 IEC60079-11:2011 Ed6 IEC60079-26:2006 Ed2 | CL I, DIV 1, GP A,B,C,D; T4 CL I, ZONE 0, AEx ia IIC T4 CL I, DIV 1, GP A,B,C,D; T4 CL I, ZONE 0, Ex ia IIC T4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga |
| EMC | FCC (US) CE (Europe) C-tick (Australia) ANSI-ISA | EN61326-1 EN61326-2-3 |  |
| 电气设备安全 | UL (US) ANSI (US) CSA (Canada) CE (Europe) | UL61010-1 Ed3 UL60950-1 CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 EN60950-1 | AC Adapter AC Adapter |
| 环保 | RoHS WEEE REACH | Directive 2011/65/EU Directive 2012/19/EU Regulation (EC) No 1907/2006 |
| 运输 | IATA | UN / DOT | 38.3锂离子电池 |
| 现场通讯 | HART®通信主机 |  |  |
| 操作系统 | Microsoft Windows™ CE |
| 内部存储 | ROM RAM | 512 MB 256 MB |  |
| 支持HART®通信版本 | HART 5, 6, 7 |  |  |
| 支持的语言 | 中国，英语，法语，德语，意大利语，日语，韩语，波兰语语言， 葡萄牙语，罗马尼亚语，俄语，西班牙语 |
| 适用设备 | 所有变送器配套的HART通信协议 |
| 冲击条件 | 经测试存活39.4英寸[1 M]跌落到水泥 |
| 随附配件 | 便携箱材料 通信导线 带 USB数据线 光盘 | 弹性尼龙; 内材质黑色420D尼龙 模塑香蕉插头测试线39.4英寸[1米]长 腕带 78.7英寸[2米] A型到USB B型 文档，驱动程序，实用工具 |

Meriam MFC-5150 HART通讯仪 附加功能：
基座和电源适配器，万能插头套件
ATEX认证禀安全
USB有线通信从基座到PC
电池，可充电9600 mAh锂离子电池
软皮套
手绳
SD卡